杭钱塘工出【2021】11号地块古伽智能环保设备项目环境影响评价公示

一、建设项目名称及概要

项目名称：杭钱塘工出【2021】11号地块古伽智能环保设备项目

建设地点：杭州钱塘区江东五路以南，西一路以西地块

项目性质：新建

总投资：20500万元

建设内容与规模：浙江古伽智能科技有限公司拟在杭州钱塘区江东五路以南，西一路以西地块新征用地13333平方米，新建厂房建筑面积19093平方米，购置剪板机、折弯机、加工中心、喷砂处理机等设备，主要进行水面清理船生产、船配件组装，形成年产360套智能水质净化产品规模。

二、项目周边主要环节敏感目标分布情况

本项目位于杭州钱塘区江东五路以南，西一路以西地块，周围主要敏感点分布情况见表1。

表1  环境空气保护目标

| 类别 | 保护目标 | 方位 | 与项目边界距离 | 人口/户数 | 服务功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 环 境 | 垦种村零散农居 | 西北侧 | 640m | 2户 | 居住 | GB3095-2012二级 |
|  | 春雷村（行政村） | 西侧 | 1400m | 约1998人 |  |  |
|  | 春光村（行政村） | 西南侧 | 843m | 约2080人 |  |  |
|  | 春园村（行政村） | 西南侧 | 2000m | 约1948人 |  |  |
|  | 前峰村（行政村） | 东南侧 | 2600m | 约1504人 |  |  |
|  | 江东人才公寓 | 东南侧 | 2300m | 集聚区 |  |  |
|  | 新富村（行政村） | 西南侧 | 2300m | 约3000人 |  |  |
|  | 规划二类居住区 | 东南侧 | 1200m | / |  |  |
|  | 规划中小学 | 东南侧 | 2000m | / | 教育 |  |
| 水 环 境 | 围垦后横河 | 北侧 | 318 m | / | 灌溉、排涝 | （GB3838-2002） 中Ⅳ类标准 |
|  | 七工段直河 | 南侧 | 2000m | / | 灌溉、排涝 |  |
|  | 地下水 | / | / | / | 不涉及集中饮用水源保护区 | GB/T14848-2017 中Ⅳ类标准 |
| 声 环 境 | 厂界及周围200米范围 | 四周 | / | / | 工业生产、农业养殖 | GB3096-2008 3类标准 |
| 生态环境 | 基本农田 | 西侧 | / | / | 基本农田（种植蔬菜） | 农田土壤标准 |

三、项目对环境可能造成影响的概述

1、水环境影响分析结论

本项目食堂废水通过隔油池隔油，其它生活污水通过化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后纳入市政污水管网，经临江污水处理厂集中处理达标后排放。本项目废水可全部达标纳管，不向周围水体排放，因此对周围水体水质基本无影响。

2、地下水环境影响分析结论

根据预测结果可知，本项目污染物扩散对地下水水质影响范围，随着时间扩大，但浓度减小。虽然对地下水的污染影响范围较小，仅局限在附近局部区域，但污染影响毕竟是存在的，且地下水一旦遭受污染，自清洁条件较差，污染具有长期性，因此建议业主首先确保污水处理设施安全正常运行，加强管理，确保不发生泄露，其次，如在发生意外泄露的情形下，要在泄露初期及时控制污染物向下游进行运移扩散，综合采取水动力控制、抽采或阻隔等方法，在污染物进一步运移扩散前将其控制、处理，避免对下游地下水造成污染影响。

3、大气污染环境影响分析结论

项目运营期废气主要为焊接烟尘、喷砂废气、涂装废气、洗枪废气及食堂油烟废气。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中的AERSCREEN模型预测分析，项目产生的各大气污染物经处理后排放，其有组织、无组织排放最大地面浓度占标率均小于10%。各污染物的最大落地点浓度能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求。附近敏感点的落地浓度远小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，因此，项目废气污染物排放对周围大气环境的影响较小。

4、噪声环境影响分析结论

经过预测，项目投产后，企业各厂界昼夜噪声贡献值均能达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。因此，本项目实施后对周边声环境影响不大。

5、固废影响分析结论

本项目生产过程中产生的固废包括一般工业固废及危险废物，边角料、焊渣、废钢砂及氧化皮、收集的粉尘、其它废包装物属于一般工业固废，收集后外卖综合利用；废皂化液、废抹布、漆渣、废包装桶、废过滤棉、废催化剂、废活性炭属于危险废物，须委托有危废处理资质单位处理；生活垃圾委托环卫部门清运处理。所产生的固废分类收集，堆放于专门的危险废物仓库及一般固废暂存场所，并做到及时清运处置。经过上述处理后，项目产生的固废基本上能做到综合利用，不会对周围环境产生不利影响。

四、主要预防和减轻不良环境影响的对策和措施

该项目的污染防治措施见表2。

表2   本项目污染防治措施一览表

| 分类 | 措施名称 | 主要内容 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 焊接烟尘 | 经移动式集气罩收集采用滤筒式除尘器处理后通过15m高排气筒排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2 标准 |
|  | 喷砂废气 | 经密闭喷砂房收集采用1套脉冲式布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放。 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准 》（DB33/2146-2018） |
|  | 涂装废气 | 经密闭喷漆房收集采用1套“干式过滤+活性炭吸附+脱附催化燃烧处理”装置处理后通过15m高排气筒排放。 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准 》（DB33/2146-2018）、《重点工业企业挥发性有机物排放标准》（DB3301/T 0277—2018） |
|  | 洗枪废气 |  |  |
|  | 食堂油烟废气 | 经油烟净化装置处理后引至屋顶排放。 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 废水 | 生活污水 | 食堂废水通过隔油池隔油，其它生活污水通过化粪池处理达标后纳入市政污水管网。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
| 噪声 | ①选用低噪声设备，降低噪声源。 ②对高噪声设备采取隔声减振措施。 ③加强管理，降低人为噪声，加强设备维护、保养，防止设备异响，及时检修。 ④加强厂区绿化。 | 厂界四周达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准 |
| 固废 | 固废处置及去向 | 边角料、焊渣、废钢砂及氧化皮、收集的粉尘、其它废包装物外卖综合利用。 | 无害化、资源化、安全化 |
|  |  | 废皂化液、废抹布、漆渣、废包装桶、废过滤棉、废催化剂、废活性炭委托有危废处理资质单位处理。 |  |
|  |  | 生活垃圾委托环卫部门清运处理。 |  |
|  | 固废暂存 | 1、危险废物暂存场所应遵守《危险废物贮存污染控制标准》以及危险废物暂存场所的其他相关技术规范要求。危险废物必须履行申报制度，建立台帐，做好交接、外运等登记，办理转移联单。 2、对于一般工业固废的暂存场所，也应采取防雨、防漏和防渗设施，以及防火消防设施，同时，厂方应及时做好固废的清运工作。 |  |

五、环境影响评价基本结论

杭钱塘工出【2021】11号地块古伽智能环保设备项目符合国家、地方产业政策、大江东产业集聚区[大江东新区] 分区规划（2015~2030）规划环评及“六张清单”中的相关要求；项目符合“三线一单”控制要求；项目建成后对区域环境造成的影响较小，基本上能维持区域环境质量现状；项目产生废水仅为生活污水，通过隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后纳入市政污水管网；项目废气经相关处理后能达标排放；噪声经降噪隔声处理及车间平面合理布局后，能够达标排放，预测分析结果也表明，项目实施后能维持当地的环境质量达到相应的功能要求。

因此，本报告认为，在全面认真落实本报告中提出的各项环保管理和防范措施后，并做好“三同时”及环保管理工作，确保污染防治设施正常运转，污染物达标排放，项目从环保角度来说是可行的。

六、征求公众意见的范围和主要事项

1、范围

主要针对项目建设地周边的居民、企事业单位等。

2、主要事项

（1）对区域现状环境质量的意见或看法

（2）对企业环保行为的看法

（3）对建设项目的意见、看法或要求

（4）对当地政府及有关部门环保工作的要求或看法

七、公开的方式和时间

本次公示采取社区、街道等单位宣传栏现场张贴以及网站发布形式进行公示。

公示时间：2022年2月16日~2022年3月1日。

八、公众提出意见的具体形式

公众(个人或团体)自本公告发布之日起10个工作日内（至2022年3月1日止）以信函、电话或其他方式与建设单位、环评单位、环保部门联系，建议团体单位加盖公章，个人应具名并说明联系方式。公众可登录下方链接下载查阅环评报告全文。公众若需补充了解相关信息，请在公示期间向环评单位联系索要。环评单位将在《环境影响报告书》中真实记录公众的意见和建议，并将公众的宝贵意见、建议向工程的建设单位、设计单位和有关部门反映。

（1）建设单位名称及联系方式

建设单位：浙江古伽智能科技有限公司

地址：杭州钱塘区江东五路以南，西一路以西地块

联系人：林挺          联系电话：0571-82411953

（2）环境影响评价机构名称及联系方式

环境影响评价单位：杭州博盛环保科技有限公司

地址：杭州市下城区朝晖路175号联锦大厦A座1601室

联系人：刘文琦    联系电话：0571-85785049

（3）审批部门名称及联系方式

单位名称：杭州市生态环境局钱塘新区分局

单位地址：杭州钱塘新区下沙行政服务中心3楼316办公室

联系电话：0571-89898527

[注]：请公众在发表意见的同时尽量提供详尽的联系方式。

公告发布单位：浙江古伽智能科技有限公司

发布公示时间：二零二二年二月十五日